Załącznik nr 1 do pisma z dnia 28 października 2020 roku – dot. pyt. i odp. do SIWZ – nr 1

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ

OFERTA DLA Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ul. Kamieniec 10 34-500 Zakopane W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych pn.: „Dostawa stanowiska do resuscytacji noworodka dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zakopanem”

DANE WYKONAWCY: Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: …………………….………..….. …………………………………………………………………………………………………………………………. Wykonawca/Wykonawcy: Nazwa: .……………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….. Adres: …………………………………………………………………………………………………………………. ul./nr: ……………………………………………………………………………………………………………………. kod/miejscowość/województwo: ……………………………………………………………………………………. NIP: …………………………………………………………………………………….………………………………. REGON: ………………………………………………………………………………………..………….………….. KRS/CEiDG: ……………………………………………………..…………………………………..……..………… Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ……………………………………………………………. Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: telefon: …………………………………………………......................................................................................... faks: ………………………………………………………………………………….…………………………………. e-mail: ……………………………………………………………………………………………………..…………… www: ……………………………………………………………………………………………………………………. Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………..

OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Oferuję wykonanie zamówienia pn. „Dostawa stanowiska do resuscytacji noworodka dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zakopanem” w szczegółowym zakresie objętym przedmiotem postępowania określonym w punkcie 3 przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do udziału w niniejszym postępowaniu.

| 3. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: Oferuję wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*: |
| --- |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA | …………………… , ….. zł brutto |
| Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %. * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. |
| Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą aparatury medycznej do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, ewentualne opłaty celne, szkolenia pracowników itp.). |
| Oferuję dostawę fabrycznie nowego stanowiska do resuscytacji noworodka o następujących minimalnych parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych: |
| Lp | Wymagane parametry graniczne warunki | Wymagana wartość paramretru | Oferowane parametry Należy opisać TAK / NIE oraz ewentualnie określić oferowane parametry w jednostkach wskazanych w wymaganych wartościach parametru |
| STANOWISKO DO RESUSCYTACJI NOWORODKA – 1 komplet |
| Producent/Firma: (Podać) ……………………………………………………………………………………………….. Urządzenie typ/model: (Podać) ………………………………………………………………………………………….. Kraj pochodzenia: (Podać) …………………………..………………………………………………………………….. Rok produkcji: (Podać) ……………………….…………………………….……………………………………............ Nazwa zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………….………………………….. Adres zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………………………………………. |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2020. | TAK |  |
| 2. | Stanowisko do resuscytacji noworodka pełne – Inkubator typu otwartego. | TAK |  |
| 3. | Podstawa jezdna inkubatora na 4 kółkach skretnych, z blokadą minimum 2 kółek. | TAK |  |
| 4. | Ogrzewacz promiennikowy z obrotową głowicą +/- 180º z wbudowanym oświetleniem. | TAK |  |
| 5. | Uchylny stolik z otwieranymi szybami. | TAK |  |
| 6. | Szuflada na kasetę RTG. | TAK |  |
| 7. | Zegar do oceny noworodka wg skali APGAR, sygnalizacja optyczna i/lub akustyczna zegara. | TAK |  |
| 8. | Czujnik temperatury wielokrotnego użytku z możliwością dezynfekcji. | TAK |  |
| 9. | Statyw do pomp infuzyjnych z wysięgnikiem do kroplówki. | TAK |  |
| 10. | Półka na dodatkowe wyposażenie montowana do kolumny. | TAK |  |
| 11. | Ssak tlenowy podciśnieniowy z regulacją podciśnienia i pomiarem z pojemnikiem na wydzielinę. | TAK |  |
| 12. | Pulsoksymetr z pomiarem saturacji. | TAK |  |
| 13. | Resuscytator noworodkowy z mocowaniem do stanowiska. | TAK |  |
| 14. | Mikser tlen powietrze (regulacja na przepływomierzach). | TAK |  |
| 15. | Szafka z dwoma szufladami wysuwanymi do przodu urządzenia lub : jeden duży kosz na akcesoria z wyjmowaną półką na mniejsze akcesoria, wysuwany z lewej i prawej strony inkubatora. | TAK |  |
| 16. | Materacyk + pokrowiec – 1 sztuka. | TAK |  |
| 17. | Elektryczna regulacja wysokości stolika zabiegowego. | TAK |  |
| 18. | Stanowisko do resuscytacji praca w trybie ciągłym. | TAK |  |
| 19. | Regulacja temperatury do wyboru: tryb ręczny lub tryb automatyczny. | TAK |  |
| 20. | Zakres wyświetlania temperatury skóry w minimalnym przedziale 30 – 42 ºC. | TAK |  |
| 21. | Zakres ustawienia temperatury skóry w minimalnym przedziale 34 – 38 ºC. | TAK |  |
| 22. | Zakres ustawienia mocy grzałki od 0 do 100 %. | TAK |  |
| 23. | Zegar od 0 do 60 minut (ustawienie co 1 sekundę). | TAK |  |
| 24. | Urządzenie posiadające następujące alarmy minimum: – przekroczenie nastawionej temperatury (przegrzanie), – spadek temperatury (niedogrzanie). Alarmy techniczne minimum: – awaria grzałki bądź uszkodzenia urządzenia, – odłączenie czujnika temperatury. | TAK |  |
| 25. | Automatyczny bądź manualny (ręczny) test poprawnego działania oraz posiada pamięć nastawionych parametrów. | TAK |  |
| 26. | Alarm świetlny i dźwiękowy oraz wyłączenie grzejnika w przypadku przegrzania lub niedogrzania. | TAK |  |
| 27. | Alarm świetlny i dźwiękowy w przypadku odłączenia czujnika temperatury. | TAK |  |
| Warunki gwarancji |
| 28. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. | TAK | Termin gwarancji: ……… m-cy (Podać) |
| 29. | Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest świadczyć serwis w okresie trwania gwarancji, przez który należy w szczególności rozumieć: Wykonywanie planowej technicznej obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (w tym z wymianą pakietów serwisowych bądź części zalecanych przez producenta), Wykonywanie modyfikacji ustawień, Wykonywanie ekspertyz stanu technicznego, Dojazd serwisu do siedziby zamawiającego. | TAK |  |
| 30. | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 31. | Dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez co najmniej 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji. | TAK |  |
| 32. | Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24h oraz usunięcia awarii (wykonanie naprawy) w terminie do 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy). | TAK |  |
| 33. | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych. | TAK |  |
| Oświadczam(y), że oferowana powyżej aparatura medyczne wraz z dodatkowym wyposażeniem posiada i spełnia wszystkie wymagane minimalne parametry techniczne, jakościowe, eksploatacyjne i funkcjonalne określone w punkcie 3.3 przedmiotowej SIWZ oraz jest kompletna i gotowy do użytkowania bez konieczności ponoszenia przez zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów. |
| DOKUMENTY: Informuję, że zamawiający posiada następujące aktualne oświadczenia lub dokumenty lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 570 ze zm.): W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 roku, poz. 1126 ze zm.), w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 roku, poz. 1126 ze zm.), które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. |
| Lp | Nazwa oświadczenia lub dokumentu | Postępowanie, do którego zostało złożone oświadczenie lub dokument bądź adres bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| OBOWIĄZEK PODATKOWY: Oświadczam(y), że zgodnie z postanowieniami art. 91 ust. 3a ustawy PZP oraz punktu 19.3 SIWZ wybór niniejszej oferty nie prowadzi* / prowadzi* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. odwrócony podatek VAT). * Niepotrzebne skreślić Jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawcy są zobowiązani wypełnić poniższą cześć niniejszego punktu. Jednocześnie wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku: ……………………………………………………………………………….………………………..…… ………………………………………………………………………………………………………………………… W przypadku jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wykonawca składając ofertę cenową (o ktrej mowa na wstępie niniejszego punktu, tj. łączną cenę ofertową brutto dostaw, wskazuje ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. |
| OŚWIADCZENIA: 1. Oświadczam(y), że moja oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki ustalone w przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 2. Oświadczam(y), że wykonam zamówienie w terminie 30 dni licząc od dnia podpisania umowy, 3. Oświadczam(y), że w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, 4. Oświadczam(y), że zapoznałem się ze SIWZ oraz projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich zawarte, 5. Oświadczam(y), że uważam się za związanego złożoną ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert, 6. Oświadczam(y), że akceptuję, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, 7. Oświadczam(y), że jestem (mikroprzedsiębiorstwem bądź małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem (podać): ………………………………… Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 roku dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 8. Wadium w wysokości 1.000,00 PLN, zostało wniesione w dniu .............................. 2020 roku, w formie: …..……......................................, 9. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na następujący rachunek bankowy: …...……………….............................................................................., |
| KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 LUB ART. 14 RODO: Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”: Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). |
| ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego, Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest ................................................................, e-mail: ………….………....….tel./fax: ........................………… |
| PODWYKONAWCY: Oświadczam(y), że przy realizacji zamówienia objętego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego będę* / nie będę* korzystać z usług podwykonawców. * Niepotrzebne skreślić W przypadku udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia Zamawiający działając na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy PZP żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę (o ile są znani) firm podwykonawców: 1. ……………………………………………………………………………………………………………………., 2. ……………………………………………………………………………………………………………………., 3. ……………………………………………………………………………………………………………………., |
| TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA: Oświadczam(y), że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ogólnie udostępnione: 1. ……………………………………………………………………………………………………………………., 2. ……………………………………………………………………………………………………………………., 3. ……………………………………………………………………………………………………………………., W celu wykazania, że powyżej wskazane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa do oferty załączam: 1. ……………………………………………………………………………………………………………………., 2. ……………………………………………………………………………………………………………………., |
| SPIS TREŚCI: Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 1. ……………………………………………………………………………………………………………………., 2. ……………………………………………………………………………………………………………………., 3. ……………………………………………………………………………………………………………………., 4. ……………………………………………………………………………………………………………………., 5. ……………………………………………………………………………………………………………………., 6. ……………………………………………………………………………………………………………………., 7. …………………………………………………………………………………………………………………….. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. |
| OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu oferty przetargowej oraz powyższe oświadczenia są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. |
| ………………………………………………………. Pieczęć Wykonawcy | ....................................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |